乐山市自然资源和规划局

关于细化住宅用地配建机动车车位及绿地

控制指标研究

一、住宅用地配建机动车车位控制指标

将《乐山市城市规划管理技术规定（2022）》中建设用地内配套设置住宅机动车车位控制指标“1.2辆/100平方米”进行细化，配建住宅机动车车位按照户型建筑面积（套内建筑面积+公摊面积）分段控制执行：

1.户型建筑面积在100平方米以下（含100平方米）按照0.8个/户配置；

2.户型建筑面积在100-140（含140平方米）平方米按照1.0个/户配置；

3.户型建筑面积在140-200（含200平方米）平方米按照1.7个/户配置；

4.户型建筑面积在200平方米以上按照2.2个/户配置。

二、绿地控制指标

1.规划公园绿地按照《公园设计规范》（GB51192-2016）要求，绿地率不应小于65%；

2.规划公园绿地上可配建不大于10%的体育、游憩、服务、管理建筑，总建筑面积（包括覆土建筑）不应超过建筑占地面积的 1.5 倍。

乐山市自然资源和规划局

2023年9月14日